### Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………………....

Nazwa i adres Wykonawcy

Oceniane parametry funkcjonalne

| Parametry punktowane | Punktacja (max- 40Pkt) | Spełnia TAK / NIE Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| Ściany i sufit wyłożone płytami z tworzywa sztucznego w kolorze białym jako element wymagany. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi profilami w kolorze białym, w całości odzwierciedlającymi kształt nadwozia(osłaniającym wręgi, słupki, nadkola). Poszycie wewnętrzne sufitu, ściany lewej oraz prawej składające się z max. 3 elementów. (poz I. 1.1 formularza) | Tak- 5 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
| Długość przedziału medycznego min. 3,15m, po spełnieniu określonego minimum (poz I. 4 formularza) | Powyżej 3,21= 6 pkt. 3,15m-3,20m = 0 pkt. |  |
| Zewnętrzny schowek techniczny wyposażony dodatkowo w wysuwaną szufladę o pojemności min 40 L. (podać rozmiary długość, szerokość, wysokość, pojemność) szuflada umożliwiająca umieszczenie w niej pojemnika reimplantacyjnego/ lodówki o pojemności min. 7L. (poz I. 13 formularza) | Tak- 3 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
| Kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera. . (poz I. 14 formularza) | Tak- 3 pkt Nie- 0 pkt |  |
| System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny. . (poz IV. 8 formularza) | TAK= 3 pkt. NIE= 0 pkt. |  |
| 1/ Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą): - szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków, wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w min. 5 szuflad. Górna szuflada z przygotowaniem do montażu drukarki systemu SWDPRM - min. dwie szuflady z systemem umożliwiającym segregację przewożonego w nich wyposażenia - wbudowany pojemnik na zużyte igły, - wysuwany kosz na odpady, - termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych z płynną regulacją temperatury - miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, - jeden fotel dla personelu medycznego u wezgłowia noszy, montowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy, przesuwany wzdłuż osi pojazdu z możliwością zablokowania w wybranej pozycji (min. zakres przesuwu 65cm). Przesuw bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi, umożliwiający wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie, wyposażony w 3-punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek, podłokietniki. . (poz XI. 1.1 formularza) | TAK= 15 pkt. NIE= 0 pkt. |  |
| Montaż lawety do przesuwnych paneli umożliwiających mocowanie oferowanej podstawy pod nosze główne bez ingerowania w podłogę ambulansu . System jest elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu . . (poz XI. 6 formularza) | TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| SUMA: |  |

………………..…………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

...................................., dnia ..................... 2019 r.

(miejscowość)